Transizioni di fase nel NiTinolo

# Materiale occorrente

| Molla one way di Nitinolo | Asta di supporto con braccio orizzontale |
| --- | --- |
| Portamasse + masse da 50 gr (300 - 400 g totale ) | Cronometro (opzionale) |
| Generatore | Videocamera |
| Multimetro 1 - uso ohmetro /voltmetro | Schermo o foglio bianco almeno A4 |
| Multimetro 2 – con sensore di temperatura | Righello o software di analisi video |
| 4 Cavetti di collegamento | Computer |

# Schema circuito

Non eccedete mai i 3 A  di corrente

e i 500  g di massa!

Evitate che si produca un allungamento

superiore ai 10 cm !

Fig.1  Circuito: parte elettrica

Avete a disposizione una molla  che è stata precedentemente allungata mentre si raffreddava  e   si trova pertanto  in fase Martensite deformata.  Studieremo il comportamento della molla durante le transizioni di fase :                                                                                                                                                  I)  da Martensite deformata ad Austenite, tramite riscaldamento ;                                                          II) da Austenite a Martensite deformata,  tramite sforzo meccanico  + raffreddamento .

# Procedimento

Preparazione dell’apparato sperimentale

- Collegate il circuito molla-voltmetro-generatore  seguendo la Fig.1   senza accendere ancora Il generatore.

- Scegliete una massa iniziale (ad es. 250 gr ) e appendetela  alla  molla.

- Fate un ciclo completo di prova senza prendere misure:

  - Accendete il generatore  (corrente 2,2 A) e guardate cosa succede.

Osservazioni:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Quando non si nota  più movimento spegnete il generatore .                                                                     (NON azzerate la corrente prima di spegnere)

- Osservate  il comportamento della molla  fino a quando TUTTE le variabili saranno tornate nelle condizioni iniziali. (Potrebbero essere necessari anche parecchi minuti). Nel frattempo leggete  i punti successivi e  preparate tutto l’occorrente  per la videoripresa .

Prime osservazioni: ……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Preparazione delle  riprese

Ci sono  moltissime variabili da controllare  contemporaneamente ed  alcune misure vanno  eseguite  in tempi molto rapidi.  Per questo utilizzerete una raccolta dati tramite immagini digitali.

- Disponete l'apparato in modo che sia tutto inserito nell'inquadratura . Controllate che i dati dei  display dei vari strumenti siano  chiaramente leggibili   (Vedi Fig.2 pag.6).

- Fissate un foglio bianco dietro la molla a mo’ di schermo.

- Con un pennarello o del nastro adesivo colorato fate un segno  sulla molla o sulla massa più bassa, che sia ben identificabile  e tracciabile  dal software di analisi  video.

- Lasciate ferma l’inquadratura per tutta la raccolta dati. E’ consigliato l’uso di un cavalletto o di un appoggio fisso per la videocamera.

Raccolta dati-ripresa

- Usando il multimetro in modalità ohmetro registrate la resistenza della molla  RMD e leggete dalla sonda  la temperatura iniziale  T0.

- Accendete nell’ordine  videocamera, multimetro in modalità voltmetro e generatore.

- A riavvolgimento completo della molla  lasciate acceso il generatore  ma  abbassate velocemente la corrente fino a 0,5 A.

- Lasciate raffreddare  la molla fino a che ritorna a temperatura ambiente o poco più.

- A temperatura  definitivamente stabilizzata spegnete  la videocamera.

# Analisi dati

Lavorerete sulle immagini per ricavare tutti i dati, perciò innanzitutto salvate il video sul PC ed eventualmente convertitelo in un formato compatibile col software di analisi video.  Si ottengono i seguenti dati:  tensione V , corrente I, temperatura T   (lettura diretta dagli strumenti), resistenza elettrica R  (misura indiretta), tempo t (dalla barra di scorrimento del filmato), spostamento del punto di riferimento S (ricavabile col software di analisi video), allungamento della molla ΔS.

Usate un foglio elettronico ed impostate  una tabella con le varie grandezze.

| t (sec) | V(V) | I(A) | R (ohm) | T (°C) | S (mm) | ΔS (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Avendo  a disposizione un gran numero di dati diversi  registrati contemporaneamente e  sapendo poco o niente del fenomeno, siete nella  situazione ideale per determinare senza preconcetti se esistono relazioni significative tra le variabili in gioco. In particolare cercate di rispondere alle domande sotto evidenziate:

- Dipendenza della temperatura dal tempo

Il passaggio di corrente produce il riscaldamento della molla. Una volta abbassata drasticamente la corrente da 2,4 a 0,5 A la temperatura cala fino all’equilibrio termico molla/ambiente.

- Tracciate un grafico Temperatura/tempo.  Che dipendenza c’è tra le due grandezze?

- State studiando una trasformazione  di stato solido-solido. C’è qualcosa nel grafico  che vi porterebbe a pensare ad una transizione di fase? Individuate analogie e differenze con le curve a voi note dei passaggi di stato. Eventualmente ripetete l’esperimento con una corrente più bassa (2 A o anche meno).

- Nella fase di riscaldamento si tratta di puro e semplice effetto Joule? Su quali osservazioni basate le vostre affermazioni?

- Allungamento in funzione della temperatura

Per studiare come si accorcia/allunga la molla è sufficiente studiare lo spostamento verticale  ΔS  di un punto della molla o del porta pesi  individuato come punto di riferimento:  è infatti Δ S = Δ L (con Δ L allungamento della molla).

    - Lavorate con un software di analisi video e ricavate i grafici dello spostamento  in funzione della temperatura .

    - Le due curve ottenute in riscaldamento/raffreddamento  coincidono? Sono cioè la stessa curva percorsa in “senso inverso”?   Perché? Provate a dare una spiegazione.

    - Sul grafico individuate le diverse fasi e le corrispondenti temperature di transizione                (metodo delle tangenti).

    - Vi è coincidenza tra i valori così trovati e  le temperature di transizione ricavabili dal video? Inizio/fine contrazione  (TAS = Temp. Austenite Start  e TAF= Temp. Austenite Finish), inizio/fine dilatazione (TMS = Temp. Martensite Start  e TAF= temp. Austenite Finish).

# Analisi dati - Livello avanzato

- Andamento della Resistenza

La resistività è una sonda fine della microstruttura del Nitinolo, essa permette cioè di evidenziare indirettamente mutamenti che intervengono a livello di  reticolo cristallino.  A differenza della  resistività la Resistenza dipende anche da fattori geometrici che tuttavia in questo caso  possiamo considerare trascurabili. Con questa ipotesi le due grandezze sono direttamente proporzionali. Voi studierete R.

- Come dipende R dalla temperatura?  Tracciate un grafico appropriato, descrivetelo e cercate di darne una interpretazione evidenziando analogie e differenze col comportamento a voi noto degli usuali metalli .

N.B. Attenzione: le modifiche si vedono sulla quarta cifra decimale di V! Se leggete la tensione dal generatore probabilmente non vi accorgerete delle differenze.

- La R dipende solo dalla temperatura ? Si è precedentemente osservato che  la molla si muove a scatti con un susseguirsi di movimenti e di pause. Cosa  accade a R in questi diversi momenti ?

- Se avete raccolto i dati per più masse applicate valutate l’effetto  dello stress meccanico sulla resistenza. Limitatevi al processo di raffreddamento. Riportate i dati   da quando I = 0,5 A stabile.

- Dipendenza della temperatura di transizione dallo stress meccanico applicato

Cambiate la massa applicata alla stessa molla (100, 200, 300,400 gr). e osservate come variano le curve ΔS(T).

ATTENZIONE! Ad ogni cambio di massa fate un ciclo libero di riscaldamento/raffreddamento prima di procedere a  registrare i dati: la molla deve assestarsi al nuovo carico altrimenti la curva non si chiuderà.

- Rappresentate  tutte le curve nello stesso piano cartesiano.

- Ricavate le temperature di transizione in funzione della massa. Concentratevi soprattutto sulla curva in raffreddamento: cosa succede alle TMS    e TAF ? Nelle transizioni di fase classiche quale fattore era in grado di mutare la temperatura di transizione ? ( ad es. pensate alla trasformazione ghiaccio/acqua)

5. Moto dell'estremità della molla o del punto di riferimento

Studiate in modo completo il moto del punto di riferimento prescelto (spostamento, velocità, accelerazione), meglio se riuscite a ripetere le misure per masse diverse.

- Lavorate  con un software di analisi video

- Fate i tre grafici  corrispondenti fornendo una interpretazione in termini di transizione  di fase.

6. Efficienza

Molle e fili di Nitinolo trovano spesso impiego come attuatori. Per ricavare  l'efficienza della molla di Nitinolo   mentre solleva la massa applicata calcolate:

- La potenza erogata dal generatore o potenza di input  P in = VI

- Il lavoro compiuto L= mgh  e la potenza di output P out  = L/t

- L’efficienza della trasformazione P out / P in

Modificando la corrente I potete modificare la velocità  v di contrazione della molla.                                                  Da quale relazione sono legate I e v? Che avviene all'efficienza variando I ? Attenzione a non superare il limite dei 3 A!

# Comunicare la scienza -

Per il suo comportamento inusuale e spettacolare  il nitinolo si presta bene alle  dimostrazioni. Pensate a  come semplificare, modificare e riorganizzare il percorso fin qui seguito  in modo da proporlo a studenti di altre classi per stupirli e trasmettere una idea scientifica precisa. (15 min max)

Quale messaggio volete trasmettere? Quali accorgimenti potete utilizzare per catturare l’attenzione, coinvolgere e stimolare domande?

# Footnotes

Resistenza Martensite Deformata

.flv va bene per Tracker.

R si ricava da I e V tramite la legge di Ohm R=V/I. Questo è il motivo per cui anche in fase di raffreddamento viene mantenuta una piccola corrente, sufficientemente bassa da non indurre innalzamento di temperatura e contrazione.

E’ consigliato  Tracker, liberamente scaricabile da www.cabrillo.edu/~dbrown/tracker/ . Vedi tutorial per l’uso.

Metodo  delle tangenti vedi presentazione fatta dal docente.

# Text boxes

|  | I materiali di NANOLAB, inclusa la presente scheda, sono proprieta’ degli autori di NANOLAB (www.nanolab.unimore.it) e distribuiti con licenza Creative Commons 3.0 Versione: 06/07/2012 |
| --- | --- |

I

Fig.1  Circuito: parte elettrica

Fig.1  Circuito: parte elettrica

Fig.1  Circuito: parte elettrica

Fig.1a

Multimetro dotato di sonda di temperatura.

Generatore:

leggo  la corrente

Multimetro usato come voltmetro durante il passaggio di corrente

(2,4 A in riscaldamento

0,5 A in raffreddamento)

Fig.2