QTC – Curva caratteristica IV

L’obiettivo di questo laboratorio è studiare la curva caratteristica IV  dei campioni piezoresistivi  a disposizione, per poi  valutare la consistenza dei  dati sperimentali con le ipotesi avanzate sui differenti meccanismi conduttivi

# Materiale occorrente

| Campioni di QTC, Velostat, Eon-Tex | Software Lab pro |
| --- | --- |
| Piattello + contatti Generatore Sensore di corrente Sensore di tensione Interfaccia | Computer Resistenza (20 /100 Ω) opzionale 4 cavetti elettrici 2 terminali a coccodrillo Masse (o sabbia) |

# Procedimento

Collegate  il circuito come indicato nello schema: sensore corrente in serie, sensore tensione in parallelo, resistenza di sicurezza in serie (opzionale)

- Decidete la massa  da posare sul piattello  che rimarrà fissa per tutta la raccolta dati  e annotatevi  la corrispondente  resistenza iniziale R0  = …..

- Controllate la portata max dei sensori e prestate estrema attenzione a non  superarla mai!

- Fate partire la raccolta dati on line.

- Accendete il generatore e girate molto lentamente e a velocità costante la manopola della tensione in modo da variare in modo continuo V.

- Una volta raggiunto il valore max di V fornito dal generatore continuate la raccolta dati questa volta diminuendo progressivamente V.

- Quando V è tornata a zero spegnete il generatore e fermate la raccolta dati.

- Salvate i dati  in formato  foglio elettronico (File esporta( come testo ( copio dal fil txt in xls) ed il grafico (tramite Print screen e poi incollando in Word)

Analisi ed approfondimento

- Confronto tra le curve IV:

Tracciate il grafico di una tipica curva IV per una resistenza di tipo Ohmico . Come è R?

Notate differenze sostanziali tra le curve IV dei diversi campioni e di questi rispetto alla resistenza di tipo ohmico? Quali?

- Il meccanismo alla base della conduzione nel QTC è principalmente il tunnel quantistico degli elettroni attraverso le barriere polimeriche che separano le particelle di nickel. Quali aspetti nella  curva caratteristica  del QTC possono evidenziare tale fatto? Perchè?

Suggerimenti:

- Come sono la resistenza iniziale e finale? Tracciate le tangenti ai due tratti di curva nell’origine e confrontate le pendenze.

- R è sempre positiva o assume anche valori negativi?

- Come si comporta I al variare di V? Al diminuire di V la curva torna indietro ricalcando esattamente quella ottenuta aumentando V? Etc…) Col foglio Excel potete ottenere  anche  il grafico R vs V.

- Ripetizione del ciclo

Ripetete 3-4 volte consecutivamente la raccolta dati   per ciascuno dei vari campion senza mai interrompere la registrazione on-line e osservate  se e come  si modificano le curve caratteristiche. Provate a fornire una interpretazione delle vostre osservazioni.

- Variare la pressione applicata

Ripetete le misure variando la massa sul piattello.

# Text boxes

|  | I materiali di NANOLAB, inclusa la presente scheda, sono proprieta’ degli autori di NANOLAB (www.nanolab.unimore.it) e distribuiti con licenza Creative Commons 3.0 Versione: 25/10/2012 |
| --- | --- |

opzionale