Superfici idrofobiche ed idrofilliche - Effetto Lotus

# PARTE PRIMA

# Materiale occorrente

| vari tipi di foglie (almeno una tra loto, nasturzio, cavolo, verza) campioni di parafilm, carta cerata,plastica, vetro, carta filtro, alluminio pipetta pasteur o contagocce | bicchierino con acqua scottex macchina fotografica cavalletto (opzionale) goniometro |
| --- | --- |

I materiali possono essere classificati in base alla loro idrofilia/idrofobia, cioè al grado di bagnabilità  ovvero all’ adesione di un liquido sulla loro superficie. Per fare questo si misura l'angolo di contatto di una singola goccia posta sulla superficie in esame. Si tratta dell’angolo che ha per lati le tangenti all’interfaccia liquido-gas e solido-liquido e vertice  sulla linea di contatto delle tre fasi. Vedi esempi qui sopra.

Già ad occhio è possibile una valutazione qualitativa, ma volendo essere più precisi si può effettuare una misura quantitativa (vedi tabella).

Tabella 1

| Angolo di contatto ° | Tipologia superficie |
| --- | --- |
| 0° | superidrofila |
| >30° | idrofila |
| 30-90° | intermedia |
| 90-140° | idrofoba |
| >140° | superidrofoba |

# Procedimento

2. Angolo di contatto

Sul banco di fronte a voi avete dei campioni di materiali diversi.

- Con una pipetta od un contagocce deponete su ciascun campione una singola goccia. Cercate per quanto possibile di depositare gocce sempre  di uguali dimensioni.

- Scattate una foto della goccia  per  ciascun campione.

N.B. Avvertenze nel fare la foto:

- Ponetevi con l’obiettivo  esattamente a livello della separazione goccia/superficie.

- Evitate superfici eccessivamente riflettenti sul bancone e come sfondo.

- Utilizzate  uno sfondo di colore tale da far risaltare la goccia.

- Usate un cavalletto o un appoggio fisso.

- Stampate le foto  o, ancora meglio,  inseritele  in un documento elettronico (doc, ppt, paint,  etc…). Fate estrema attenzione a mantenere le proporzioni originali e a non deformare la foto quando  ridimensionate per trascinamento!

- Disegnate  l'angolo di contatto e misurate la sua ampiezza in modo diretto col goniometro e/o tramite metodo trigonometrico*.

- Facendo riferimento alla Tabella 1 stilate una classifica dei materiali, da  superidrofili a superidrofobi,  ordinando i dati in una nuova tabella (Tabella 2).

Tabella 2

| Materiale | Angolo di contatto | Classificazione |
| --- | --- | --- |
| ….... |  |  |

* Via trigonometrica:

ϑC = arctg(m) dove m =(yc-yA)/(xc-xA)

# PARTE SECONDA

# Materiale occorrente

| aerogel | colino e cucchiaio |
| --- | --- |
| campioni di tessuto superidrofobico, di tessuto di cotone e di tessuto sintetico | olio, aceto, alcool |
| sabbia magica, sabbia normale | altri 4 bicchierini |
| campione di vetro autopulente | alter 3 pipette pasteur o contagocce |

I materiali super idrofobici esistono in natura (avete visto le foglie di verza e cavolo) e attualmente si sta tentando di riprodurli artificialmente. Avete di fronte a voi alcuni esempi di applicazioni:

a.Tessuti antimacchia - Provate a deporre una goccia d'acqua, d'aceto e di olio (usate pipette diverse) sui vari tipi di tessuto (100% cotone, sintetico, tessuto a struttura nano). Con lo scottex asciugate delicatamente le gocce. Annotate le vostre osservazioni, in particolare l’angolo di contatto.

b.Vetri autopulenti - Deponete una goccia d'acqua ed osservate. Classificate  anche questa superficie. Si può parlare di effetto Lotus? Perchè?

c. Aerogel – Attualmente tra i  materiali da costruzione  vengono vendute guaine termoisolanti ricoperti di un sottile strato di una sostanza molto particolare l’aerogel. Classificate tale materiale.

d. Sabbia magica - Versate la sabbia magica in un piatto e deponetevi sopra una goccia d'acqua. Annotate le vostre osservazioni.

Successivamente  provate con una goccia d'alcool e con una d’olio. Cosa osservate?

Per completare le vostre osservazioni versate  infine la sabbia magica in un bicchiere pieno d'acqua. Che accade? Provate a mescolare  e a tirare su la sabbia col cucchiaio.... cosa notate di diverso rispetto alla sabbia normale?

Riuscite ad immaginare nuove possibili applicazioni per questi materiali? Discutetene  assieme.

# Footnotes

Attenzione: deponete l’olio su un po’ di sabbia magica messa a parte. Quella venuta in contatto con l’olio non potrà infatti essere  più mescolata al resto perché si rovina irrimediabilmente.

# Text boxes

|  | I materiali di NANOLAB, inclusa la presente scheda, sono proprieta’ degli autori di NANOLAB (www.nanolab.unimore.it) e distribuiti con licenza Creative Commons 3.0 Versione: 06/01/2013 |
| --- | --- |